МАШИНА

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ

СТАЦИОНАРНАЯ

ЗВС-20А

КАТАЛОГ

ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

2006

Настоящий каталог содержит иллюстрации сборочных единиц и деталей стационарной зерноочистительной машины ЗВС-20А (в дальнейшем тексте именуется зерноочиститель ЗВС-20А) и спецификацию к этим сборочным единицам и деталям.

Каталог предназначен для составления заявок на запасные части и материалы, качественного проведения технического обслуживания и ремонта, а также для обучения специалистов правильной эксплуатации  зерноочистителя ЗВС-20А.

ВВЕДЕНИЕ

Приведенная номенклатура деталей в каталоге охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте зерноочистителя ЗВС-20А.

Перечень сборочных единиц и деталей изложен по конструктивному признаку.

На каждую сборочную единицу заложена иллюстрация и спецификация, включающая в себя сборочные единицы второго порядка, детали, стандартизованные изделия, покупные изделия и прочие материалы.

Для заказа необходимой детали или сборочной единицы достаточно найти на рисунке номер этой детали или сборочной единицы, а по спецификации к рисунку выписать наименование и количество их на сборочную единицу.

В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварочные) без перечисления входящих в них деталей.

Нумерация конструктивных сборочных единиц, а также всех оригинальных деталей зерноочистителя состоит из двух частей. Первая часть образована из букв краткого названия модели машины. Вторая часть — цифровая, состоящая из обозначения сборочной единицы или детали.

В обозначениях сборочных единиц использована ступенчатая входимость деталей в сборочные единицы.

Для нумерации сборочных единиц принята следующая условность: первые две цифры — номер сборочной единицы, затем следуют три нуля.

Для нумерации сборочных единиц, входящих в другие сборочные единицы: первые две цифры — номер сборочной единицы, 3-я и 4-я — номер сборочной единицы второго порядка, затем следует ноль.

Для нумерации деталей принята следующая условность: первые две цифры после буквенного индекса — обозначение сборочной единицы, 3-я цифра является обозначением определенного материала, из которого изготовлена данная деталь, 4-я, 5-я цифры обозначают порядковый номер детали.

Например: ЗВТ.01.501.

ЗВТ — обозначение модели машины;

01 — обозначение сборочной единицы;

5 — условное обозначение материала;

01 — порядковый номер детали.

После цифровой части обозначения детали или сборочной единицы иногда ставятся буквы:   А, Б и т. д. Наличие этих букв указывает, что данная деталь или сборочная единица подверглась изменению. Так, например: буква А означает первое изменение, буква Б — второе и т. д.

Применяемые на зерноочистителе детали и сборочные единицы с базовых моделей других сельскохозяйственных машин имеют обозначения, примерно аналогичные обозначениям, принятым в зерноочистительной машине ЗВС-20А.

КРАТКИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Зерноочистительная машина ЗВС-20 предназначена для очистки вороха зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур с доведением их до продовольственных кондиций.

Машина ЗВС-20А входит в комплект машин и оборудования зерноочистительных агрегатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименованне | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | ЗВС-20А |
| Тип |  | стационарный |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы с исходной засоренностью до 10%, влажностью до 16%, с объемной массой 760 кг/м3, не менее | т/ч | 25 |
| Масса в полной комплектности, не более | кг | 1805 |
| Габаритные размеры: ширина длина высота | мм мм мм | 2030 3070 2750 |
| Установленная мощность | кВт | 7,7 |

Рис. 1 ЗВТ 80.000 ОБЩИЙ   ВИД

(со сборочными единицами первого порядка)

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ЗВТ 81.000 | Воздушная часть | 1 |
| 2 | ЗВТ 82.000 | Рама | 1 |
| 8 | ЗВТ 83.000 | Лоток | 1 |
| 3 | ЗВТ 84.000 | Стан | 1 |
| 1 | ЗВТ 85.000 | Стан | 1 |
| 16 | ЗВТ 87.000 | Механизмы очистки решет | 1 |
| 12 | ЗВТ 88.000 | Электрооборудование | 1 |
| 7 | ЗВТ 90.000 | Ограждение | 1 |
| 4 | ЗВТ 92.000 | Течка легких примесей | 1 |
| 11 | ЗВТ 02.080 | Ограждение | 1 |
| 14 | ЗВТ 02.080-01 | Ограждение | 1 |
| 6 | ЗВТ 04.010 | Переходник | 1 |
| 17 | ЗВТ 02.579 | Лоток | 1 |
| 9 | ОВБ 81 | Гайка | 2 |
| 15 | ОВБ 82 | Гайка | 4 |
| 10 | ЗВТ 80.603 | Штанга | 2 |

Рис. 2 ЗВТ 81.000  Воздушная часть

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ЗВТ 81.010 | Камера приемная | 1 |
| 29 | ЗВТ 91.080 | Уголок | 1 |
| 11 | ЗВТ 81.140 | Крышка | 1 |
| 24 | ЗВТ 81.150 | Вентилятор | 1 |
| 15 | ОВБ 82 | Гайка | 1 |
| 31 | ОСУ 4018 | Клапан | 14 |
| 20 | ЗВТ 81.504 | Кронштейн | 1 |
| 16 | ОВБ 5254 | Упор | 1 |
| 32 | ЗВТ 81.601 | Ось | 1 |
| 17 | ЗВТ 81.616 | Тяга | 1 |
| 23 | ЗВТ 81.310-01 | Уголок | 1 |
| 14 | ОВИ 03.003 | Маховичок | 1 |
| 1 | СММ 03.024 | Крышка | 4 |
| 30 |  | Болт М6х16 | 38 |
| 22 |  | Болт М8х25 | 4 |
| 8 |  | Болт М10х25 | 8 |
| 9 |  | Болт М12х35 | 8 |
| 19 |  | Болт М10х30 | 1 |
| 26 |  | Гайка М6-6Н.6.019 | 38 |
| 12 |  | Гайка М8-6Н.6.019 | 4 |
| 5 |  | Гайка М10-6Н.6.019 | 8 |
| 4 |  | Гайка М12-6Н.6.019 | 8 |
| 27 |  | Шайба 6.65Г | 38 |
| 13 |  | Шайба 8.65Г | 4 |
| 6 |  | Шайба 10.65Г | 8 |
| 3 |  | Шайба 12.65Г | 8 |
| 28 |  | Шайба 6.02 | 38 |
| 21 |  | Шайба 8.02 | 4 |
| 7 |  | Шайба 10.02 | 8 |
| 2 |  | Шайба 12.02 | 10 |
| 33 |  | Шплинт 2,5х16 | 2 |
| 18 |  | Шплинт 3,2х20 | 3 |
| 34 | ЗВТ 81.280 | Патрубок | 1 |
| 35 | ЗВТ 81.260 | Хомут | 2 |
| 36 | ЗВТ 81.005 | Фартук | 1 |
| 37 | ЗВТ 81.707 | Уголок | 2 |
| 38 |  | Болт М12х40 | 2 |

Рис. 3 ЗВТ 81.010 КАМЕРА ПРИЕМНАЯ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | ЗВТ 81.020 | Корпус | 1 |
| 14 | ЗВТ 81.050 | Устройство питающее | 1 |
| 1 | ЗВТ 81.100 | Перегородка | 1 |
| 6 | ЗВТ 81.130 | Делитель | 1 |
| 13 | ЗВТ 81.190 | Тяга | 1 |
| 7 | ЗВТ 81.444 | Стенка | 7 |
| 4 | ОВИ 03.507-01 | Штанга | 4 |
| 11 | ЗВТ 81.607 | Ось | 1 |
| 5 | ОВИ 03.614-01 | Крючок | 2 |
| 2 | ОСД 6193 | Ось | 2 |
| 23 | ОВБ 6335 | Винт | 1 |
| 10 | ОВИ 03.003 | Маховичок | 1 |
| 25 | Н 209.006 А | Шкив | 1 |
| 20 |  | Болт М8х16 | 14 |
| 17 |  | Винт ВМ8х16 | 3 |
| 9 |  | Гайка М6 | 2 |
| 19 |  | Гайка М8 | 10 |
| 24 |  | Гайка М10 | 1 |
| 18 |  | Шайба 8.65Г | 17 |
| 8 |  | Шайба 6.02 | 2 |
| 3 |  | Шплинт 2,5х20 | 2 |
| 12 |  | Шплинт 3,2х20 | 1 |
| 16 |  | Шпонка 2-8х7х56 | 1 |

Рис. 4 ЗВТ 81.050 УСТРОЙСТВО ПИТАЮЩЕЕ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ЗВТ 81.060 | Корпус | 1 |
| 10 | ЗВТ 81.070 | Шнек | 1 |
| 15 | ОВИ 03.260-01 | Клапан | 1 |
| 11 | ЗВТ 81.411 | Стенка | 1 |
| 8 | ЗВТ 81.412 | Накладка | 1 |
| 1 | ОВИ 03.455-01 | Фланец | 1 |
| 22 | ОВИ 03.458 | Кронштейн | 1 |
| 2 | СММ 08.403 | Корпус | 5 |
| 19 | ОВИ 03.467 | Кронштейн | 1 |
| 23 | ОВИ 03.509 | Зажим | 1 |
| 17 | ОВИ 03.617-01 | Торсион | 1 |
| 18 | ОВФ 03.602 Б | Гайка специальная | 1 |
| 7 | ЗВТ 81.003 | Уплотнение | 1 |
| 3 | СММ 08.002 | Обойма | 2 |
| 16 | ОВИ 03.004 | Подшипник | 2 |
| 13 | СММ 03.024 | Крышка | 1 |
| 12 |  | Кольцо 2С 25 | 1 |
| 4 |  | Подшипник 180205 | 2 |
| 21 |  | Шплинт 3,2х20 | 1 |
| 27 |  | Болт М6х16 | 11 |
| 9 |  | Болт М8х16 | 6 |
| 26 |  | Гайка М6 | 11 |
| 5 |  | Гайка М8 | 6 |
| 25 |  | Шайба 6.65Г | 11 |
| 6 |  | Шайба 8.65Г | 6 |
| 24 |  | Шайба 6.02 | 20 |
| 20 |  | Шайба 12.02 | 1 |

Рис. 5 ЗВТ 81.150 ВЕНТИЛЯТОР

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | ЗВТ 81.160 | Опора | 1 |
| 1 | ЗВТ 81.170 | Кожух | 1 |
| 10 | ЗВТ 01.160 | Заслонка | 1 |
| 14 | ЗВТ 01.430 | Ось заслонки | 1 |
| 4 | ЗВТ 81.407 | Шайба | 1 |
| 2 | ЗВТ 01.492 | Задвижка | 1 |
| 9 | ЗВТ 01.502 | Скоба | 3 |
| 16 | ОВФ 03.602 Б | Гайка | 1 |
| 3 | Ц1.113.063.04.000-01 (ЗВТ 81.180) | Колесо рабочее | 1 |
| 7 | Ц1.113.063.08.000 (ЗВТ 81.200) | Патрубок входной | 1 |
| 19 |  | Двигатель 4А112МЧУПУЗ Р=5,5кВт n=1500об/мин | 1 |
| 24 |  | Болт М10х20 | 6 |
| 6 |  | Болт М10х25 | 5 |
| 22 |  | Болт М10х35 | 4 |
| 8 |  | Болт М6х16 | 5 |
| 13 |  | Гайка М6 | 5 |
| 17 |  | Гайка М10 | 21 |
| 12 |  | Шайба 6.65Г | 5 |
| 18 |  | Шайба 10.65Г | 14 |
| 11 |  | Шайба 6.02 | 5 |
| 21 |  | Шайба 10.02 | 14 |
| 5 |  | Шайба 10.02 | 1 |
| 15 |  | Шплинт 4х28 | 1 |
| 23 |  | Уголок | 2 |
| 25 |  | Гайка М8 | 2 |

Рис. 6 ЗВТ 84.000 СТАН ВЕРХНИЙ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | ЗВТ 84.010 | Корпус стана | 1 |
| 23 | ЗВТ 84.070 | Рамка | 2 |
| 20 | ЗВТ 84.080 | Рамка | 2 |
| 22 | ЗВТ 84.090 | Прижим | 4 |
| 24 | ЗВТ 84.100 | Скат | 1 |
| 25 | ЗВТ 84.100-01 | Скат | 1 |
| 27 | ЗВТ 84.130 | Остов приемника | 1 |
| 32 | ЗВТ 84.140 | Рукоятка | 1 |
| 21 | ЗВТ 02.160 | Рейка прижимная | 8 |
| 33 | ОВБ 1261 | Кулачок | 16 |
| 29 | ЗВТ 84.401 | Заслонка | 1 |
| 12 | ЗВТ 84.423 | Лист | 2 |
| 18 | ЗВТ 84.426 | Лист | 2 |
| 37 | ЗВТ 84.429 (ЗВТ 84.511) | Течка | 1 |
| 26 | СВС 4003 | Заслонка | 5 |
| 3 | ЗВТ 02.449 | Накладка | 8 |
| 34 | ОВБ 4746 | Шайба | 16 |
| 36 | ЗВТ 02.509 | Пружина | 16 |
| 5 | ЗВТ 02.541 | Накладка | 4 |
| 4 | ЗВТ 02.908 | Подвеска | 4 |
| 28 | ОВИ 05.004 | Ролик | 1 |
| 13 |  | Болт М6х16 | 11 |
| 14 |  | Болт М8х16 | 34 |
| 8 |  | Болт М8х20 | 9 |
| 35 |  | Болт М8х25 | 6 |
| 7 |  | Болт М10х35 | 16 |
| 9 |  | Гайка М6 | 11 |
| 17 |  | Гайка М8 | 49 |
| 1 |  | Гайка М10 | 16 |
| 10 |  | Шайба 6.65Г | 11 |
| 16 |  | Шайба 8.65Г | 49 |
| 2 |  | Шайба 10.65Г | 16 |
| 11 |  | Шайба 6.02 | 12 |
| 15 |  | Шайба 8.02 | 68 |
| 6 |  | Шайба 10.02 | 8 |
| 30 |  | Шайба 12.02 | 1 |
| 31 |  | Шплинт 3,2х20 | 1 |

Рис. 7 ЗВТ 85.000 СТАН НИЖНИЙ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | ЗВТ 85.010 | Корпус стана | 1 |
| 29 | ЗВТ 85.130 | Остов приемника | 1 |
| 23 | ЗВТ 84.070 | Рамка | 2 |
| 20 | ЗВТ 84.080 | Рамка | 2 |
| 22 | ЗВТ 84.090 | Прижим | 4 |
| 24 | ЗВТ 84.100 | Скат | 1 |
| 25 | ЗВТ 84.100-01 | Скат | 1 |
| 21 | ЗВТ 02.160 | Рейка прижимная | 8 |
| 26 | ЗВТ 02.790 | Крышка | 1 |
| 37 | ОВБ 1261 | Кулачок | 16 |
| 13 | ЗВТ 84.423 | Лист | 2 |
| 18 | ЗВТ 84.426 | Лист | 2 |
| 39 | ЗВТ 84.429 (ЗВТ 84.511) | Течка | 1 |
| 28 | СВС 4003 | Заслонка | 4 |
| 36 | ОВБ 4746 | Шайба | 16 |
| 7 | ЗВТ 02.449 | Накладка | 8 |
| 38 | ЗВТ 02.509 | Пружина | 16 |
| 32 | ЗВТ 02.523 | Хомут | 3 |
| 30 | ЗВТ 02.523-01 | Хомут | 2 |
| 6 | ЗВТ 02.541 | Накладка | 4 |
| 27 | ЗВТ 02.632 | Ось | 1 |
| 5 | ЗВТ 02.908 | Подвеска | 4 |
| 33 | ЗВТ 02.017 | Рукав | 3 |
| 31 | ЗВТ 02.018 | Рукав | 2 |
| 17 |  | Болт М6-6gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 11 |
| 16 |  | Болт М8-16gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 34 |
| 8 |  | Болт М8-20gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 9 |
| 34 |  | Болт М8-25gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 6 |
| 1 |  | Болт М10-35gх16.58.019 ГОСТ 7798-70 | 16 |
| 9 |  | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 11 |
| 12 |  | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 49 |
| 3 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 16 |
| 10 |  | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 11 |
| 14 |  | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 49 |
| 4 |  | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 16 |
| 11 |  | Шайба 6.02.019 ГОСТ 11371-78 | 12 |
| 15 |  | Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 68 |
| 2 |  | Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |

Рис. 8 ЗВТ 86.000 ПРИВОД ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ЗВТ 86.103 | Шкив | 1 |
| 29 | ЗВТ 86.105 | Шкив | 1 |
| 5 | ОВБ 1256-01 | Эксцентрик | 4 |
| 1 | ЗАВ 10.55.104 | Головка шатуна | 4 |
| 18 | ЗВТ 86.401 | Стопор | 8 |
| 16 | ЗВТ 02.477 | Накладка | 8 |
| 24 | ЗВТ 02.655 | Вал | 1 |
| 14 | ОВБ 6335-01 | Винт | 4 |
| 30 | ОВБ 6335-02 | Винт | 2 |
| 17 | ЗВТ 02.905 | Шатун | 4 |
| 11 | Н.026.059 | Корпус подшипника | 2 |
| 7 | Н.026.227-01 | Крышка подшипника | 2 |
| 8 | Н.026.505 | Кольцо распорное | 1 |
| 23 | НЕН 2.00.401 | Накладка | 2 |
| 2 |  | Кольцо 2В60 | 8 |
| 4 |  | Кольцо 2В110 | 4 |
| 10 |  | Манжета 1.2-35х58-1 | 2 |
| 27 |  | Масленка 1.2.УХЛ1 | 2 |
| 3 |  | Подшипник 80212 | 4 |
| 9 |  | Подшипник 11207 | 2 |
| 28 |  | Болт М8х40 | 4 |
| 13 |  | Болт М12х40 | 4 |
| 25 |  | Болт М12х45 | 8 |
| 20 |  | Болт М12х55 | 2 |
| 19 |  | Болт М12х70 | 4 |
| 21 |  | Болт М12х80 | 2 |
| 26 |  | Гайка М8 | 4 |
| 15 |  | Гайка М10 | 5 |
| 12 |  | Гайка М12 | 24 |
| 22 |  | Шайба 12.65Г | 16 |
| 31 |  | Шпонка 2-12х8х63 | 3 |
| 32 |  | Шпонка 2-12х8х140 | 1 |

Рис. 9-10 ЗВТ 87.000 Механизм очистки решет

Верхнего и нижнего стана

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЗВТ 87.010 | Вал коленчатый | 4 |
| 33 | ЗВТ 87.020 | Вал привода щеток | 1 |
| 1 | ЗВТ 87.040 | Щеткодержатель | 8 |
| 31 | ЗВТ 87.570 | Шатун | 2 |
| 16 | ЗВТ 87.570-01 | Шатун | 2 |
| 14 | ОВБ 81 | Гайка | 4 |
| 19 | ОВИ 02.103 (ОБВ 1148А) | Головка | 24 |
| 30 | ОС 1077-01 | Кольцо упорное | 4 |
| 9 | ВЛ 4067(А) | Шайба | 4 |
| 10 | ВЛ 4068 | Шайба | 4 |
| 6 | ЗВТ 02.409 (ЗВТ 02.770) | Планка соединительная | 4 |
| 26 | ЗВТ 02.422 | Обойма | 8 |
| 25 | ЗВТ 87.070 (ЗВТ 02.503) | Хомут | 16 |
| 8 | ОСД 5188 | Регулятор | 4 |
| 5 | ЗВТ 87.804 | Втулка | 8 |
| 3 | ОВБ 0186 | Ползун | 8 |
| 29 | ОВБ 6335-01 | Винт | 4 |
| 23 |  | Щетка 2Г-0,40-25-30-670 ГОСТ 9024-70 | 48 |
| 27 |  | Болт М8х30 56.019 ГОСТ 7802-81 | 4 |
| 7 |  | Болт М10х30 | 8 |
| 35 |  | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 32 |
| 13 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 12 |
| 17 |  | Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-71 | 9 |
| 12 |  | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 8 |
| 11 |  | Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 18 |  | Шайба 20.02.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 20 |  | Шайба ШЕЗ-25.019 ГОСТ 13463-71 (МН787-60) | 5 |
| 22 |  | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-78 | 48 |
| 36 |  | Болт М8.6gх25.58.019 ГОСТ 4498-70 | 32 |
| 37 |  | Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-78 | 4 |
| 38 |  | Шайба 8.02.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 39 |  | Шайба 12.02.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
| 40 |  | Шайба 16.02.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
| 41 |  | Шайба 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 32 |
| 42 |  | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 |
| 32 | ОВИ 02.270-01 | Шток | 1 |
| 44 | ЗВТ 87.005 | Шайба | 2 |
| 4 | ОВИ 02.425 | Кольцо | 16 |
| 45 | ЗВТ 87.407 | Шайба | 4 |

Рис. 11 ЗВТ 82.000 Рама

Рис. 12 ЗВТ 87.020 ВАЛ ПРИВОДА ЩЕТОК

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗВТ 02.400 | Рычаг левый | 1 |
| 11 | ЗВТ 02.410 | Рычаг правый | 1 |
| 5 | ЗАВ 10.33.102 | Подшипник | 2 |
| 10 | ЗВТ 87.602 | Вал | 1 |
| 13 | ОВБ 6335-01 | Винт | 2 |
| 8 |  | Болт М12х35 | 4 |
| 14 |  | Гайка М10 | 2 |
| 3 |  | Гайка М12 | 4 |
| 4 |  | Шайба 12.65Г | 4 |
| 6 |  | Шайба 12.02 | 4 |
| 12 | ОВИ 02.425-01 | Кольцо | 4 |
| 9 |  | Шпонка 2-8х7х56 | 2 |
| 2 |  | Масленка 1.2.УХЛ 1 | 2 |

Рис. 13 ЗВТ 88.000 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗВТ 88.010 | Металлорукав | 1 |
|  | ЗВТ 88.010-01 | Металлорукав | 1 |
| 26 | ЗВТ 03.030А | Коробка клемная | 1 |
| 13 | ЗВТ 88.001 | Провод | 4 |
| 2 | ЗВТ 88.001-01 | Провод | 4 |
| 24 | ЗВТ 88.003 | Провод | 1 |
| 14 | ЗВТ 03.405 | Крышка | 1 |
| 29 | ОВБ 4813 | Фланец | 2 |
| 16 | ОВБ 5071 | Скоба | 13 |
| 28 | ОВБ 0223 | Шайба | 2 |
| 11 | ОВБ 8058 | Втулка | 2 |
| 30 | ЗВТ 88.002 | Трубка 3,31-ТВ-40,18 белая, 1 сорта ГОСТ 19034-82 L=50+5 | 2 |
| 12 |  | Рукав Р3-Цхр-X-III-18Y1 L=3260 | 1 |
| 1 |  | Рукав Р3-Цхр-X-III-18Y1 L=2100 | 1 |
| 25 |  | Блок зажимов БЗН-19-25.312.05.Е00У2 | 1 |
| 7 |  | Двигатель 4А100L 6УПУЗ Р=2,2кВт n=1000об/мин (AЦP 100L6УЗ) | 1 |
| 17 |  | Винт ВМ6-6gх16.58.019 ГОСТ 17473-80 | 21 |
| 21 |  | Винт ВМ5-6gх16.58.019 ГОСТ 17473-80 | 3 |
| 6 |  | Болт М10-6gх35.58.019 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 9 |  | Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 21 |
| 3 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 5 |
| 23 |  | Шайба 5.02.019 ГОСТ 11371-78 | 7 |
| 5 |  | Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-78 | 10 |
| 22 |  | Шайба 5.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 3 |
| 10 |  | Шайба 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 21 |
| 4 |  | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 5 |
| 8 |  | Двигатель 4А112МЧУПУЗ Р=5,5кВт n=1500об/мин | 1 |

Рис. 14 ЗВТ 93.000 УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗВТ 93.010 | Кронштейн | 1 |
| 2 | СММ 08.130 | Ролик натяжной | 1 |
| 3 | МСУ 08.200 (СММ 33.101; Н206.21 000) | Ролик натяжной | 1 |
| 4 |  | Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75 | 1 |
| 5 |  | Кольцо 2C 47 ГОСТ 13941-68 | 1 |
| 6 |  | Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 |
| 7 |  | Шайба 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 1 |
| 8 |  | Шайба С12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
| 9 |  | Шайба С20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 1 |
| 10 |  | Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79 | 1 |

Рис. 15  ЗВТ 99.000 КРИВОШИП

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗВТ 99.010 | Звездочка сварная | 1 |
| 2 | ЗВТ 99.601 | Вал | 1 |
| 3 | ОВБ 6335 | Винт | 1 |
| 4 |  | Корпус подшипника Н 027.505 | 1 |
| 5 | ОВИ 02.616 | Ось | 1 |
| 6 | ОВИ 02.637 | Кольцо распорное | 1 |
| 7 |  | Подшипник 130207 ГОСТ 8882-75 | 2 |
| 8 |  | Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75 | 2 |
| 9 |  | Кольцо 2Б25 ГОСТ 13940-86 | 3 |
| 10 |  | Кольцо 2В52 ГОСТ19941-86 | 3 |
| 11 |  | Болт М10gх35 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 12 |  | Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 7 |
| 13 |  | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 14 |  | Шпонка 2-10х8х70 ГОСТ 3360-78 | 1 |
| 15 |  | Шайба С.10.07.019 ГОСТ 11271-78 | 1 |
| 16 |  | Кольцо 2812 ГОСТ 13941-86 | 2 |

Рис. 16 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗВТ 99.100 | Звездочка | 1 |
| 13 | СММ 00.601-02 | Звездочка | 1 |
| 3 | ЗВТ 80.101 | Шкив | 1 |
| 5 |  | Шкив Н 209.006А | 1 |
| 9 | ЗВТ 86.102 | Шкив | 1 |
| 14 |  | Шкив Н 209.017А | 1 |
| 11 | ЗВТ 86.105 | Шкив | 1 |
| 8 | СММ 08.130 | Ролик натяжной | 1 |
| 7 | МСУ 08.200 | Ролик натяжной | 1 |
| 2 |  | Цепь ПР-12,05 31 80 | 1 |
| 4 |  | Ремень клиновой В (Б) 1800Т | 1 |
| 6 |  | Ремень клиновой В (Б) 3150Т | 1 |
| 12 |  | Ремень клиновой В(Б) 2360Т | 1 |

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Краткие общие сведения об изделии | 4 |
| Спецификация сборочных единиц и деталей | 4 |
| Общий вид ЗВТ 80.000 | 4 |
| Воздушная часть ЗВТ 81.000 | 6 |
| Камера приемная ЗВТ 81.010 | 8 |
| Устройство питающее ЗВТ 81.050 | 10 |
| Вентилятор ЗВТ 81.150 | 12 |
| Стан верхний ЗВТ 84.000 | 14 |
| Стан нижний ЗВТ 85.000 | 16 |
| Привод эксцентриковый 86.000 | 18 |
| Механизм очистки решет ЗВТ 87.000 | 20 |
| Рама ЗВТ 82.000 | 23 |
| Вал привода щеток ЗВТ 87.020 | 24 |
| Электрооборудование ЗВТ 88.000 | 26 |
| Устройство натяжное ЗВТ 93.000 | 28 |
| Кривошип ЗВТ 99.000 | 30 |
| Схема расположения ремней | 32 |

Уважаемые покупатели!

Для ускорения прохождения Вашего заказа просим все заявки на запасные части составлять по нижеприведенной форме.

ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма заявки на запасные части.

Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес	_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________________________________

Контактное лицо_____________________________________________________________________

| № п. п. | Наименование детали | Обозначение детали по каталогу | Количество | Примечание (название машины, агрегата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название машины, год выпуска, номер |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Название машины, год выпуска, номер |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Уважаемые покупатели!

В связи с постоянным проведением работ по совершенствованию выпускаемой техники, в конструкцию машины вносятся изменения. Для получения измененных каталожных листов просим заполнить нижеприведенную форму и выслать на наш адрес.

ВНИМАНИЕ!       ВАЖНО! Заявки, составленные не по форме, обрабатываются в последнюю очередь.

Форма запроса для получения изменений в каталог.

Название организации ______________________________________________________________

Юридический адрес	_______________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________________

ИНН_____________________________________КПП___________________________________________

Руководитель ______________________________________________________________________

Телефон, факс _____________________________________________________________________

Контактное лицо_____________________________________________________________________

| № п. п. | Наименование зерноочистительной машины (в каком агрегате эксплуатируется) | Год выпуска | Номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п. п. | Наименование зерноочистительного агрегата | Год ввода в эксплуатацию | Хоз. номер агрегата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Рис. 1 ОБЩИЙ   ВИД

Рис. 2  Воздушная часть

Рис. 3 КАМЕРА ПРИЕМНАЯ

Рис. 4  УСТРОЙСТВО ПИТАЮЩЕЕ

Рис. 5 ВЕНТИЛЯТОР

Рис. 6 СТАН ВЕРХНИЙ

Рис. 7 СТАН НИЖНИЙ

Рис. 8 ПРИВОД ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ

Рис. 9 Механизм очистки решет Верхнего стана

Рис. 10 Механизм очистки решет нижнего стана

Рис. 12 ВАЛ ПРИВОДА ЩЕТОК

Рис. 13 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Рис. 15  КРИВОШИП

Рис. 16 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕМНЕЙ

Рис. 14 УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ

16